超纯水机 型号:HAD-RF40

HAD-RF40超纯水机性能特点
开机自动反冲功能
低压报警停机保护、水箱满水自动停止产水
同时在线2路水质监控，实时监测RO水和超纯水水质
无水报警，水满报警，提供安全保证
分质取水，一机两用
多种规格储水桶可选，满足不同需求
机箱人体工程学设计，复合GLP规范
所有管路均获NSF认证，全新快插式接头，滤柱更换维护更方便
原装进口核级树脂，全下垂流超纯化柱设计，时刻保证顶级水质
在线监测两路水温

| 进水要求 | 城市自来水；TDS<200ppm；水压>0.1Mpa；水温：5-45℃ |
| --- | --- |
| 超纯水水 质 | 电阻率 | 18.25MΩ-cm@25℃ |
|  | 重金属离子 | <0.1ppb |
|  | 总有机碳（TOC） | <10 ppb |
|  | 微生物/细菌 | <1 CFU/ml |
|  | 热源/内毒素 | ------------------------------------------------------------------------------------- |
|  | 颗粒物(>0.22μm) | <1/ml |

| 技 术 规 格 | 电源/功率 | 35W |
| --- | --- | --- |
|  | 产水水量 | 40L/h |
|  | 瞬间取水量 | RO水2L/min；UP水1.8L/min |
|  | 尺寸/重量 | 46*51*51/35KG |
| 控 制 系 统 | 操作模式显示 | 电源、缺水、满水、纯水取水、超纯水取水、冲洗等； |
|  | 安全性能 | 无水或水压低、满水停机等； |
|  | 系统监控 | 超纯水水质监控、RO水水质监控、水温监控 |
| 纯化系统 | 预处理单元 | 外置软化过滤器（原水硬度较高的地方建议选配）；1μm深层PP滤芯*2+精密活性炭滤芯 |
|  | RO反渗透单元 | 100GPDRO反渗透膜或75GPDRO反渗透膜； |
|  | 后置纯化单元 | 去离子超纯化树脂（美国原装） |
| 标准配置 | 主机+超纯化包+6G压力桶+附件包 |
| 适用范围 | PCR应用及分析、气象分析；精密仪器分析、氨基酸分析；分析试剂及药品配置、稀释；液相色谱仪、气象色谱仪、原子吸收、原子荧光、原子发射、离子色谱、等离子发射光谱 |
| 价格 | ................................................................. |
| 注：1、进水水质影响出水质量和滤柱的使用寿命；2、源水水质较差（TDS大于200ppm）时，RO纯水水质会降至10μs/c㎡以上；3、原水水质TDS>500时，建议选用软水器 |