# 产品名称： TR-9300N型氨逃逸分析设备

简介
　　TR-9300N氨逃逸在线监测系统采用高温伴热抽取技术，对脱硝过程中的逃逸氨进行连续在线监测,系统由取样及传输单元、预处理及控制单元、分析单元三部分构成，主要应用于众多工业领域气体排放监测和过程控制，例如:燃煤发电厂、铝厂、钢铁厂、冶炼厂、垃圾发电站、水泥厂和化工厂、玻璃厂等。
　　分析仪采用了可调谐激光吸收光谱技术（Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy，简称TDLAS）的原理，可测量过程气体成分中的特定气体的浓度，包括NH3、H2S、HCL、HF等。该系统具有灵敏度高、响应速度快、不受背景气体干扰、非接触式光学测量等特点，为实时准确地反映逃逸氨的变化提供了可靠保证。

# 氨逃逸监测系统技术参数

| 性能参数 |
| --- |
| 气体 | 检测量程 | 分辨率 | 重复性 | 线性度 | 响应时间 | 漂移 |
| NH3 | 0-20 ppm vol | 0. 1ppm | ≤1%FS | ≤1%FS | ≤10S（含取样） | ≤1%FS |
| 功能参数 |
| 预热 | 30min | 数字输出 | RS232/485 | 模拟输出 | 4-20mA最大负载900Ω |
| 电源 | AC100-240V/47-63Hz;3kW | 继电器输出 | 负载能力：AC/DC 4V/1A；浓度超限报警、透过率异常报警、激光器温度异常报警 |
| 环境参数 |
| 光程 | 3米 | 样气温度 | ≤800℃ | 样气压力 | 大气压±5kPa |
| 采样流量 | 2-3L/min | 环境温度 | -10~55℃ | 环境压力 | 70kPa-120kPa |
| 吹扫气源 | 0.4~0.6MPa压缩空气 | 防护等级 | IP65 |

电话：029-62817888-816

传真：029-62817818

地址：陕西 西安 未央区 西安市经济开发区草滩生态产业园草滩六路南段

公司主页：http://www.xajuneng.cn/

联系人（销售）：杨轶杉 18789429994