# 产品名称： TR-9300C型固定污染源VOCs排放连续监测系统

简介
　　TR-9300C型固定污染源VOCs排放连续监测系统是一款兼容全热法和冷干法等多种前处理技术，可以在线监测气体中的挥发性有机物（包括甲烷、非甲烷总烃、苯系物等），也可以根据用户需求扩展至其它多种挥发性组分（例如酮类、脂类等有机物）的监测，仪表内部采样、进样和检测系统全部采用高温伴热方式，有利于高浓度高沸点样品的精确测量。针对复杂现场应用工况，采用易于防爆设计的结构，可满足石油化工、制药、汽车制造、家具制造、半导体制造、印刷、喷涂等众多行业的监测需求。根据不同监测要求，此仪表具有不同定制化量程可供选择，满足不同用户对VOCs的监测需要。

系统特点
　　采用气相色谱法进行检测，符合VOCs检测方法的国际检测标准；
　　预处理方法符合美国、欧盟和国内固定污染源废气测量标准，方法可靠性高；
　　系统采用全热法，从采样到分析全程高温，无需除水，有效避免样品损失，保证监测数据准确可靠；
　　具有快速旁通流路，仪表采样响应速度快；
　　具备自动吹扫功能，可自动去除探头滤芯表面的粉尘，延长探头使用寿命；
　　具备自动校准功能，支持全程自动校准，无需值守，最大限度减少人工维护量；
　　系统可监测总烃、甲烷、非甲烷总烃、苯系物、恶臭以及上百种有机废气等，可满足不同客户的监测需求；
　　用户可选防爆型设计，采用正压防爆柜设计，可安装在防爆区域，安全可靠。

技术性能
　　测量原理：气相色谱原理（GC-FID）
　　检测器:氢火焰离子化检测器（FID）
　　采样方法:抽取式+全程高温伴热（175℃）
　　测量组分:VOCs（总烃、甲烷、非甲烷总烃、苯系物等挥发性有机物）
　　测量量程：0-10000PPm
　　检出限：甲烷 0.1ppm，非甲烷总烃：0.05PPm；苯：0.1PPm
　　重复性：≤3%
　　测量偏差：≤2%F.S.
　　分析周期：≦90S
　　输出：4-20mA、RS232/RS485、以太网
　　功率电源：≦800VA，220V AC/50HZ
　　工作环境：温度：(5-35)℃，湿度：（20%-90%）RH

电话：029-62817888-816

传真：029-62817818

地址：陕西 西安 未央区 西安市经济开发区草滩生态产业园草滩六路南段

公司主页：http://www.xajuneng.cn/

联系人（销售）：杨轶杉 18789429994